Отчет председателя  правления ТСЖ « Московский 94»

о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

За отчетный период было проведено 11 заседаний правления, на которых обсуждались вопросы по работе ТСЖ.

За отчетный период были проведены следующие работы:

- По инженерным коммуникациям:

- В подвалах подъездов №№ 7,8 были выполнены сварочные работы по ремонту

системы отопления, замена сгонов, муфт, установка шаровых кранов.

- Для регулировки подачи теплоносителя в теплоузлах 8-ми подъездов были

заменены задвижки Ф50 на краны фланцевые.

- На вводе в дом ХВС у подъезда №3 была заменена задвижка Ф100. Выполнены

земляные работы для обеспечения доступа к водопроводной трубе и ее замена на

полипропилен.

- При подготовке к отопительному сезону были проведены гидравлические

испытания водонагревателя на прочность, выполнена промывка  и опрессовка

системы отопления.

- В декабре 2014г. была ликвидирована авария между 7-и и 8-м подъездами под аркой (прорыв трубы ГВС). Были заменены две трубы длиной 12м на полипропилен.

- В подвале 4-го подъезда заменена задвижка Ф80. В подвале 3-го подъезда заменена задвижка Ф100.

- Проведена ревизия запорной арматуры во всех подвалах. Также выполнена частичная замена труб ХВС и ГВС.

- На трубопроводах отопления и ГВС была восстановлена теплоизоляция.

- Устранены свищи на трубопроводах в 7-м подъезде, на тех. этаже во 2-м подъезде.

- Проведены две проверки показаний  приборов учета ХВС и ГВС в квартирах собственников контролером.

- Приобретен электромеханический аппарат «Крот» для прочистки канализации.  Произведена прочистка канализации в подвалах 7,8,6,2 подъездов.

- Для электросварки приобретен инверторный сварочный аппарат.

- Закуплены трубы из полипропилена для замены металлических труб в 4-х подвалах дома.

- По электрическим сетям:

- Выполнен демонтаж и установка 318 квартирных счетчиков в электрощитках на

лестничных площадках дома. После переноса счетчиков  разница

показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний квартирных

счетчиков свелась к нулю.

- Были закуплены  и установлены на всех лестничных площадках в подъездах

дома энергосберегающие светодиодные лампы. Экономия составила 2620 кВт

(5502 рубля) в месяц.

В январе 2015г. украдено 18 светодиодных ламп, больше всего в 7 подъезде

( 6 штук).

3.   По благоустройству дома:

- Выполнен ремонт межпанельных швов над арками 3-го, 7-го и 8-го подъездов.

- Выполнен косметический ремонт тамбура (шпатлевка, грунтовка, покраска) в

3,7,8 подъездах.

- Закуплен керамогранит для ремонта керамической плитки  на первых этажах

3,5,6,8 подъездов. Замена плитки на керамогранит произведена в марте 2015г.

-  В лифтовой шахте подъезда № 2 были заменены несущие канаты лифта.

- По благоустройству дворовой территории:

- Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия, восстановлено асфальтопокрытие в местах разрытия у подъезда № 3, установлены поребрики и бордюрный камень. Глубокие ямы около магазина «Октябрьский» засыпаны асфальтовым срезом.

- Приобретен один мусорный контейнер, произведена покраска 4-х мусорных контейнеров.

- Приобретены металлические секции для ограждения у 3-го подъезда, где было произведено разрытие грунта.

- Приобретена новая газонокосилка и отремонтирована старая. Регулярно производился покос травы, обрезка кустов и покраска бордюров.

- Были проведены два субботника по уборке дворовой территории и лесополосы «Дубрава» весной и осенью 2014г.

- Была приобретена рассада цветов и высажена в вазонах и  палисадниках 1,2,5,6 подъездов.

- Во дворе дома были проведены два детских праздника  к 1-му сентября и к

Новому 2014 году.

Председатель правления                                                                    Чурсина Т.А

ТСЖ «Московский 94»